| ПОГОДЖЕНО ________________________ назва підприємства ________________________ ___________ ____________ підпис керівника «___» ____________2019 р. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор _________________ __________________________ __________________________ _________ ________________ _«__30_» серпня 2019 р. |
| --- | --- | --- |

Освітня програма

з підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників

Професія 7212 «Електрогазозварник»

Кваліфікація: електрогазозварник 5-го розряду

СХВАЛЕНО Педагогічною радою __________________________ __________________________ «30___» серпня_2019 р. Протокол № _7___ від _______

РОЗГЛЯНУТО на засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання Протокол від ________________№ _____

Професія 7212 «Електрогазозварник»

###### Кваліфікація: електрогазозварник 5 розряд

| Навчальні модулі | Предмет | Кількість годин | Зміст програми |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид підготовки: професійно-теоретична підготовка 41 година |
| Навчальний модуль 5.1.1 Виконання ручного дугового, плазмового, газового, автоматичного і напівавтоматичного зварювання та наплавлення | Обладнання та технології зварювальних робіт | 41 | МБ. 1.1 Ручне дугове зварювання та наплавлення покритими електродами 1.1.1 Підготовка до роботи поста для ручного дугового зварювання покритими електродами Джерела живлення зварювальної дуги. Будова, паспортні дані і технологічні характеристики. Сучасні зварювальні трансформатори та випрямлячі. 1.1.2 Підготовка металу до зварювання Портативні машини з механізованою і ручною подачею для механічної підготовки кромок під зварювання. Складальні пристрої. Особливості підготовки до зварювання. Основні правила обробки та збирання під зварювання високолегованих сталей, кольорових металів та сплавів. Підігрів при зварюванні. 1.1.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами завантажень Фазові та структурні перетворення у високолегованих сталях, кольорових металах та сплавах при зварюванні і умови їх проходження. Критерії вибору технології і режимів зварювання і подальшої термічної обробки залежно від фізико-хімічних властивостей зварювальних металів і сплавів та об’ємного ефекту поліморфного перетворення. Вплив параметрів режиму зварювання на метал шва. Технологічні властивості наплавленого металу і металу, який підлягає струганню. Забезпечення експлуатаційних вимог до конструкцій, які призначені для роботи під динамічними, вібраційними навантаженнями та під тиском, при високих температурах, в агресивних середовищах. Призначення, види і режими термічної обробки зварних стиків після зварювання. 1.1.4. Виявлення та усунення дефектів зварних швів, деформації при зварюванні Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій. Забезпечення якості виконання зварювальних робіт. МБ.1.2 Газове зварювання та наплавлення 1.2.1 Підготовка до роботи поста для газового зварювання Устаткування зварювального поста для газового зварювання. 1.2.2 Підготовка металу та зварювальних матеріалів до зварювання Складальні пристрої. Особливості підготовки до зварювання. Основні правила обробки та збирання під зварювання високолегованих сталей, кольорових металів та сплавів. Підігрів при зварюванні. 1.2.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами завантажень Забезпечення експлуатаційних вимог до конструкцій, які призначені для роботи під динамічними, вібраційними навантаженнями та під тиском, при високих температурах, в агресивних середовищах. Призначення, види і режими термічної обробки зварних стиків після зварювання. 1.2.4. Виявлення та усунення дефектів зварних швів, деформації при зварюванні Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій. Забезпечення якості виконання зварювальних робіт. МБ.1.3 Автоматичне і напівавтоматичне зварювання та наплавлення 1.3.1 Підготовка до роботи поста для автоматичного та напівавтоматичного зварювання Обслуговування автоматів та напівавтоматів для зварювання під флюсом та у захисних газах. Правила безпеки при проведенні зварювальних робіт на автоматах та напівавтоматах. 1.3.2 Підготовка металу та зварювальних матеріалів до зварювання Підготовка металу під автоматичне та напівавтоматичне зварювання. Модернізовані марки зварювальних флюсів. Зварювальні флюси, що забезпечують підвищену стійкість до виникнення пор. 1.3.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами завантажень Забезпечення експлуатаційних вимог до конструкцій, які призначені для роботи під динамічними, вібраційними навантаженнями та під тиском, при високих температурах, в агресивних середовищах. Призначення, види і режими термічної обробки зварних стиків після зварювання. 1.3.4. Виявлення та усунення дефектів зварних швів, деформації при зварюванні Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій. Забезпечення якості виконання зварювальних робіт. МБ. 1.4 Ручне дугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів 1.4.1 Підготовка до роботи поста для зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів Устаткування зварювального поста для зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів. 1.4.2 Підготовка металу та зварювальних матеріалів до зварювання Види зварних з’єднань та підготовка металу перед зварюванням. 1.4.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами завантажень Режими зварювання в аргоні високолегованих сталей та алюмінію. Техніка зварювання у всіх просторових положеннях лівим та правим способом. 1.4.4. Виявлення та усунення дефектів зварних швів, деформації при зварюванні Забезпечення точності виготовлення зварних конструкцій. Забезпечення якості виконання зварювальних робіт. |
| Вид підготовки: професійно-практична підготовка 54 години |
| Навчальний модуль 5.1.1 Виконання ручного дугового, плазмового, газового, автоматичного і напівавтоматичного зварювання та наплавлення | Виробниче навчання | 54 | Вступне заняття. Охорона праці і пожежна безпека в навчальних майстернях. Задачі виробничого навчання при підвищенні кваліфікації. Етапи професійного зростання. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання і видами робіт, що виконуються електрогазозварником V розряду. Діючі правила та інструкції з охорони праці та їх виконання на робочому місці. Основні причини травматизму та профзахворювань. Заходи щодо запобігання травматизму та профзахворювань. Безпека праці при електрогазозварювальних роботах. Електробезпека. Ураження електричним струмом. Перша допомога при враженні електричним струмом. Небезпека ураження промінням електричної дуги. Захист шкіри та очей від шкідливого впливу випромінювання зварювальної дуги. Основні відомості про пожежну безпеку. МБ. 1.1 Ручне дугове зварювання та наплавлення покритими електродами 1.1.1 Підготовка до роботи поста для ручного дугового зварювання покритими електродами Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підключення сучасних джерел живлення змінного та постійного струму. Пуск. Зупинка. Способи регулювання. Технічне обслуговування обладнання. 1.1.2 Підготовка металу до зварювання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підготовка зварювальних кромок. Зачищення поверхонь. Збирання. 1.1.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами навантажень Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Виконання стельових швів. Зварювання складних вузлів, деталей, трубопроводів з високолегованих сталей, кольорових металів та їх сплавів у всіх просторових положеннях. МБ.1.2 Газове зварювання та наплавлення 1.2.1 Підготовка до роботи поста для газового зварювання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Розбирання та збирання пальника, редуктора, пуск і робота генератора. Технічне обслуговування обладнання. 1.2.2 Підготовка металу та зварювальних матеріалів до зварювання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підготовка зварювальних кромок. Зачищення поверхонь. Збирання. 1.2.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами навантажень Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Виконання стельових швів. Зварювання складних вузлів, деталей, трубопроводів з високолегованих сталей, кольорових металів та їх сплавів у всіх просторових положеннях. МБ.1.3 Автоматичне і напівавтоматичне зварювання та наплавлення 1.3.1 Підготовка до роботи поста для автоматичного та напівавтоматичного зварювання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підготовка напівавтоматів до роботи. Підготовка газової апаратури до роботи. Самостійний вибір режимів та налагодження автоматів та напівавтоматів. Неполадки в роботі напівавтоматів, причини і способи усунення. Технічне обслуговування обладнання. 1.3.2 Підготовка металу та зварювальних матеріалів до зварювання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Ознайомлення з правилами підготовки металу до зварювання. Вправи. Підготовка зварювальних кромок. Зачищення поверхонь. Збирання. 1.3.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами навантажень Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Виконання стельових швів. Зварювання складних вузлів, деталей, трубопроводів з високолегованих сталей, кольорових металів та їх сплавів у всіх просторових положеннях. МБ. 1.4 Ручне дугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів 1.4.1 Підготовка до роботи поста для зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підготовка установок до роботи. Підготовка апаратури до роботи, перевірка роботи джерела живлення, регулювання параметрів режиму зварювання. Технічне обслуговування обладнання. 1.4.2 Підготовка металу та зварювальних матеріалів до зварювання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підготовка зварювальних кромок. Зачищення поверхонь. Збирання. 1.4.3 Зварювання і наплавлення у всіх просторових положеннях шва деталей, вузлів, апаратів, трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, призначених для роботи під різними видами навантажень Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Виконання стельових швів. Зварювання складних вузлів, деталей, трубопроводів з високолегованих сталей, кольорових металів та їх сплавів у всіх просторових положеннях. |
| Вид підготовки: професійно-теоретична підготовка 9 годин |
| Навчальний модуль 5.1.2 Виконання кисневого та плазмового різання | Обладнання та технології зварювальних робіт | 9 | МБ. 2.1 Кисневе та плазмове різання 2.1.1 Підготовка до роботи поста для різання Загальні вимоги до устаткування поста. Підготовка до роботи обладнання та пристосування для різання. 2.1.2 Підготовка металу та матеріалів до різання Основні види і послідовність виконання робіт при підготовці металу до різання. Вимоги до якості підготовки і зачищення поверхонь металу, які підлягають різанню. Матеріали, які застосовують для плазмово-дугового різання. 2.1.3 Кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання у всіх просторових положеннях різа складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою Техніка, режим різання і витрати газів під час кисневого різання. Плазмово-дугове різання. Одержання плазмової дуги. Технологія плазмово-дугового різання. Режими різання. 2.1.4 Контроль точності та якості різання. Якість кисневого та плазмового різання, деформації при різані. Види деформації, способи боротьби з ними. Допуски на відхилення від лінії різання. |
| Вид підготовки: професійно-практична підготовка 18 годин |
| Навчальний модуль 5.1.2 Виконання кисневого та плазмового різання, кисневого різання гасорізальними апаратами | Виробниче навчання | 18 | МБ. 2.1 Кисневе та плазмове різання 2.1.1 Підготовка до роботи поста для різання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підготовка апаратури до кисневого і плазмового різання. Розбирання та збирання обладнання його технічне обслуговування. 2.1.2 Підготовка металу до різання Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Підготовка металу до різання, розмітка складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів. 2.1.3 Кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання у всіх просторових положеннях різа складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою Інструктаж з охорони праці та організації робочого місця за змістом занять. Вправи. Виконання кисневого і плазмового прямолінійного і горизонтального різання складних деталей з високолегованих сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою вручну з розробкою кромок під зварювання, в тому числі із застосуванням спеціальних флюсів з високолегованих сталей і сплавів. |
| Вид підготовки: професійно-практична підготовка 144 години |
|  | Виробнича практика | 152 | Тема. Ознайомлення з підприємством Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення продукції. Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій. Планування праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці. Організація служби охорони праці на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту. Тема. Виконання ручного дугового, плазмового, газового, автоматичного і напівавтоматичного зварювання та наплавлення Ручне дугове зварювання покритим електродом трубопроводів Ручне дугове зварювання покритим електродом решітчастих конструкцій Ручне дугове зварювання та наплавлення покритим електродом кольорових металів. Ручне дугове зварювання та наплавлення покритим електродом чавунних деталей. Газове зварювання трубопроводів. Газове зварювання решітчастих конструкцій. Газове зварювання та наплавлення кольорових металів. Газове зварювання та наплавлення чавунних деталей. Напівавтоматичне зварювання трубопроводів. Напівавтоматичне зварювання решітчастих конструкцій. Напівавтоматичне зварювання та наплавлення кольорових металів. Напівавтоматичне зварювання та наплавлення чавунних деталей. Тема. Виконання кисневого та плазмового різання Кисневе різання металу профільного прокату. Кисневе різання складних деталей з різних сталей за розміткою. Плазмово-дугове різання профільного прокату. Плазмово-дугове різання складних деталей з різних сталей. Плазмово-дугове різання складних кольорових металів і сплавів за розміткою. |